Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-4А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-4А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 2,8А. Перед эксплуатацией БП-4А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-4А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..220 В + 10В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,26 А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....2,8  А

Габаритные размеры………………………………………………………………….200*90*75

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….1,78 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...1 мВ

2. Комплект поставки

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-4А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-4А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 2,8А. Перед эксплуатацией БП-4А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-4А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..220 В + 10В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,26 А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....2,8  А

Габаритные размеры………………………………………………………………….200*90*75

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….1,78 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...1 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-4А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-4А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-4А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 2,8А. Перед эксплуатацией БП-4А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-4А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..220 В + 10В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,26 А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....2,8  А

Габаритные размеры………………………………………………………………….200*90*75

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….1,78 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-4А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

______________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-4А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 2,8А. Перед эксплуатацией БП-4А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-4А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..220 В + 10В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,26 А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....2,8  А

Габаритные размеры………………………………………………………………….200*90*75

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….1,78 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...1 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-4А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-4А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-4А соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-4А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-4А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-4А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-4А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-4А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-4А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-4А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-4А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-4А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-4А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-4А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-4А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-4А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-4А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-4А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-4А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-4А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета.  При подключении к источнику питания БП-4А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-4А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-4А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-4А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-4А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________